## Доводчик AF-08 (лев+прав)

(упаковка 25 компл. G.W.=7,5 кг)

Доводчик предназначен для плавного закрытия двери шкафа-купе и фиксации ее в закрытом положении. Для правильной работы доводчика двери должны иметь вес не менее 20 кг и не более 60 кг и ширину

не менее 700 мм.

Для системы раздвижных дверей для открытой ручки (профиль А (art. № BC-164 / LXD-1644)) доводчик может быть для правой и левой двери, и поэтому подразделяется на левый (L) и на правый (R).1

Для закрытой ручки (профиль В (art. № ZJB-359)) направление работы доводчика не имеет значения.

В собранном состоянии доводчик выше верхних колес на 8.5 мм и это нужно учитывать при расчете зазора между дверью и верхней направляющей. В основном это касается выравнивания поверхности при укладке нижнего трека.

Стандартного зазора, который закладывается при производстве двери, вполне достаточно.

## Шаг 1

Крепим доводчик к верхней рамке двери в любом месте. Обратите внимание на фиксаторы положения (2). Они должны быть направлены в сторону пружины.

- Доводчик двери

- Фиксатор положения

- Профиль А вертикальный

- Рамка двери верхняя

- Направляющая верхняя

- Концевик стопора

## Шаг 2

Помечаем места затвора в неактивном положении.
Перед установкой двери доводчик активизируем (взводим).

## Шаг 3

Устанавливаем дверь на направляющие в положении «закрыто» (до этого места доводчик доведет дверь).
На верхней направляющей делаем отметку, совпадающую со сделанной ранее меткой на верхней рамке двери.

## Шаг 4

Вставляем (с щелчком) концевик стопора2 в верхнюю направляющую по меткам нанесенным ранее. Палец стопора должен находиться со стороны затвора доводчика. Стопор прихватываем с помощь шурупа через щелевое отверстие3 (предварительно подготовив отверстие на 2 мм в верхней направляющей). Затем палец стопора укорачиваем так, чтобы верхние колеса двери не цеплялись за него. Сверху одеваем колпачок. Если палец стопора будет укорочен недостаточно, то он может сломаться.

Концевик стопора укоротить, чтобы колеса двери не цеплялись за него.

Стопор установлен. Закрываем дверь и проводим предварительное испытание. Если все в порядке, то стопор можно закрепить с помощью шурупов 2.9 х 6.3 мм.

Для установки доводчика на двери с закрытой ручкой ZJB-359 производятся те же действия за исключением п. 1 Направление фиксаторов меняется на противоположное.

Гаситель доводчика отрегулирован для стандартных дверей 20-60 кг. и обычно не требует дополнительной регулировки. При незначительном вращении клапана по часовой стрелке движение гасителя замедляется. И, наоборот, при незначительном вращении клапана против часовой стрелки движение гасителя ускоряется. Для регулировки используется ключ-шестигранник на 4 мм.